Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 39344-2012 z dnia 2012-02-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grodzisk Mazowiecki
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska - Jaktorów - Maruna - Makówka z budową kanału deszczowego - ulica Chełmońskiego w Jaktorowie Zakres rzeczowy...
Termin składania ofert: 2012-02-29

Grodzisk Mazowiecki: Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska - Jaktorów - Maruna - Makówka z budową kanału deszczowego - ulica Chełmońskiego w Jaktorowie
Numer ogłoszenia: 96210 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39344 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 22 7240570, faks 22 7240570.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska - Jaktorów - Maruna - Makówka z budową kanału deszczowego - ulica Chełmońskiego w Jaktorowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska - Jaktorów - Maruna - Makówka z budową kanału deszczowego - ulica Chełmońskiego w Jaktorowie Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: Wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odc. od km 0+011 do km 1+012 wraz z budową chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, zatoki postojowej, zjazdów do posesji, włączeń w ulice boczne, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, pionowego, zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wygrodzenie barierami. Zakres robót obejmuje również budowę kanału deszczowego dł. 990 m z przykanalikami na przebudowywanym odcinku drogi. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i na warunkach określonych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych (załącznik nr 7 do SIWZ), Instrukcji dla Wykonawców (załącznik nr 4 do SIWZ). Zakres robót objęty zamówieniem:Roboty kanalizacyjne - kanał deszczowy: Budowa kanałów o śr. 400mm z rur PVC 400 mm - 990 m, Montaż studni rewizyjnych przelotowych, połączeniowych o śr. 1 400 mm - 19 kpl. Budowa przykanalików o śr. 150 mm z rur PVC 160 mm - 121 m. Montaż studzienek o śr. 500 mm z osadnikiem gł. 1,0 m - 34 kpl. Montaż rury ochronnej typu AROTA lub równoważnej - 62 m Roboty drogowe: Konstrukcja nawierzchni jezdni: 5 450,44 m² warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA gr. 5 cm , warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR-3/4, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3/4 - 684,43 Mg. Konstrukcja nawierzchni włączeń w ulice boczne: 95,72 m² warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA gr. 5 cm , warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR-3/4, podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego gr. 24 cm, warstwa odsączająca gr. 10 cm. Konstrukcja chodnika 1 635,5 m² nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm. Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego 2 145,75 m² nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego gr. 15 cm, warstwa odsączająca gr. 10 cm. Konstrukcja odtworzenia podbudowy po kanale deszczowym podbudowa z betonu asfaltowego gr. 6 cm. dla ruchu KR-3/4 na powierzchni zajętej na wykonywanie robót kanalizacyjnych, podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm, grunt stabilizowany cementem RM 2,5 MPa gr. 20 cm. Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 1 873,75 m² kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15 cm z zamknięciem powierzchni klińcem, warstwa odsączająca gr. 10 cm, Konstrukcja zatoki postojowej: 72,5 m² kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm z zamknięciem powierzchni klińcem, warstwa odsączająca gr. 10 cm, Technologię oraz zakres robót określają będące integralną częścią SIWZ: dokumentacje projektowe drogowa i sanitarna, OST, WT-1 z 2010, WT-2 z 2008 i 2010, WT-3 z 2009, WT-4 z 2010, WT-5 z 2010 Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Instrukcja dla Wykonawców. Tabela kosztowa i przedmiar robót, mają jedynie charakter pomocniczy a definitywny zakres rzeczowy zamówienia niezbędny do wyceny, Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie dokumentacji projektowej, SIWZ z załącznikami. Zamówienie obejmuje również wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robót, organizację placu budowy, obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą, wykonanie badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz wykonanie innych czynności wymaganych technologią. Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą zamówienia jest dokumentacja (którą Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie przeanalizować) i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie czynności dla realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te są odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. W przypadku rozbieżności co do zakresu robót określonych w poszczególnych częściach dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach przetargowych obowiązujący jest zakres najszerszy, chyba że Zamawiający w sposób jednoznaczny wyłączył określone roboty lub dostawy z zakresu objętego przetargiem. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji) określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w dokumentacji przetargowej. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga zgody Zamawiającego. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.60-4, 45.23.24.51-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.31.62-2, 45.23.31.61-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- FAL-BRUK B.B.Z. FALENTA SPÓŁKA JAWNA, ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3456165,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 2390264,57

- Oferta z najniższą ceną: 2390264,57 / Oferta z najwyższą ceną: 3812767,80

- Waluta: PLN.