# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

(STWiOR)

dot. wykonania zadania pn.:

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1507W GRODZISK MAZOWIECKI – IZDEBNO – CEGŁÓW – BOŻA WOLA – BRAMKI LUDNE , ULICY SADOWEJ ORAZ 1-GO MAJA, OD KM 11+709,50 DO KM 11+973,05 W MIEJSCOWOŚCI BOŻA WOLA ORAZ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1507W GRODZISK MAZOWIECKI – IZDEBNO – CEGŁÓW – BOŻA WOLA – BRAMKI LUDNE, ULICY SADOWEJ ORAZ 1-GO MAJA, OD KM 10+746,55 DO KM 11+709,5 ORAZ OD KM 11+973,05 DO KM 12+216 W MIEJSCOWOŚCI                      BOŻA WOLA”

Część I. Opis przedmiotu zamówienia:

- Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1507W na odc. od km 11+709,5 do km 11+973,05 ( ul. Sadowa i 1-go Maja ) oraz przebudowy: nr 1507W na odc. od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 ( ul. Sadowa i 1-go Maja ) w Gminie Baranów Powiat Grodziski.

- Zakres rzeczowy zamówienia:                                                                                                          1/rozbudowa drogi: obejmuje część drogi powiatowej nr 1507W wraz ze skrzyżowaniem z droga gminną           ( ul. Błońska i Parkowa ) na od km 11+709,5 do km 11+973,05  i polega na rozbiórce konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni  i wykonaniu: nowej konstrukcji jezdni ( warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm, warstwa wiążącej  z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 5 cm, podbudowa zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 7 cm, podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego kamiennego C90/3 gr. 20 cm,  warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm, chodnika a/ o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm, podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm, b/chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm i podbudowie z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm ( w obrębie skrzyżowania i dojścia do furtek), zjazdów indywidualnych: a/ o nawierzchni asfaltowej  z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm na podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm, b/ z kostki betonowej szarej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, na podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 8 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm,  zjazdów publicznych a/o nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm na podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm, b/ z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm na podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 10 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm, ulepszonych poboczy ( nawierzchnia z kruszywa łamanego kamiennegoC90/3 gr. 10 cm na podbudowie z destruktu gr. 7 cm ( materiał z rozbiórki), robót rozbiórkowych, ziemnych, przepustów pod zjazdami z rur PE/PP SN 8 o średnicy 40 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm wraz ze ściankami czołowymi, wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur PE/PP o średnicy 50 cm SN 10 na ławie z mieszanki piaskowo-żwirowej wraz ze ściankami czołowymi, drenażu rozsączającego z rur drenarskich PP SN8 o średnicy 40 cm w obsypce ze żwiru płukanego i w geowłókninie separacyjno-filtrującej z wykonaniem studni rewizyjnych z kręgów betonowych na podsypce piaskowej gr. 10 cm z włazami żeliwnymi klasy D400 KN w ciągu kanału drenarskiego, umocnienie rowów płytkami betonowymi ażurowymi60x40x8 i korytami żelbetowymi 44x59 ułożonymi na mieszance związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm, rowów z humusowaniem i obsianiem trawą, wycinki drzew i krzewów, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, oznakowania pionowego, poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych, urządzeń, regulację urządzeń podziemnych, robót wykończeniowych humusowanie z obsianiem trawą, przestawienie kapliczki,

2/przebudowa drogi na odc. od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 obejmuje wykonanie: wykonanie poszerzenia jezdni na odc. od km 10+746,55 do km 11+286,30 ( poszerzenie: frezowanie nawierzchni, warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm, warstwa wiążącej  z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/50-60 gr. 6 cm, siatka przeciwspękaniowa, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 6 cm,  podbudowa  z mieszanki związanej cementem C3/4 gr.40 cm,) i  całkowitej wymiany konstrukcji jezdni na pozostałych odcinkach (warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm, warstwa wiążącej  z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 5 cm, podbudowa zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 7 cm, podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego kamiennego C90/3 gr. 20 cm,  warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm), chodnika a/ o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm, podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm, b/chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm (dojścia do furtek), zjazdów indywidualnych: a/ o nawierzchni asfaltowej  z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm na podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm, b/ z kostki betonowej szarej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, na podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 8 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm,  zjazdów publicznych a/o nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm na podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm, b/ z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm na podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 10 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm, ulepszonych poboczy ( nawierzchnia z kruszywa łamanego kamiennego C90/3 gr. 10 cm na podbudowie z destruktu gr. 7 cm ( materiał z rozbiórki), przepustów pod zjazdami z rur PE/PP SN 8 o średnicy 40 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm wraz ze ściankami czołowymi, wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur PE/PP o średnicy 50 cm SN 10 na ławie z mieszanki piaskowo-żwirowej wraz ze ściankami czołowymi, drenażu rozsączającego z rur drenarskich PP SN8 o średnicy 30 cm i 40 cm w obsypce ze żwiru płukanego i w geowłókninie separacyjno-filtrującej z wykonaniem studni rewizyjnych z kręgów betonowych na podsypce piaskowej gr. 10 cm z włazami żeliwnymi klasy D400 KN w ciągu kanału drenarskiego, umocnienie rowów płytkami betonowymi ażurowymi60x40x8 i korytami żelbetowymi 44x59 ułożonymi na mieszance związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm, rowów z humusowaniem i obsianiem trawą, wycinki drzew i krzewów, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, oznakowania pionowego, poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych, urządzeń, regulację urządzeń podziemnych, robót wykończeniowych humusowanie z obsianiem trawą

- Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

- Wycinka drzew i krzaków obejmują wycinkę drzew i krzewów z wywozem materiału z wycinki i karczowania karp,

- Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod poszerzenie i wymianę konstrukcji nawierzchni, krawężniki poboczy, zjazdy indywidualne i publiczne, chodniki, przepusty i ławy, elementy odwodnienia, wykonanie, odmulenie i pogłębienie rowów, wykonanie nasypów z zagęszczeniem,

- Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę krawężnika, obrzeży, nawierzchni chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych, przepustów,  frezowanie nawierzchni jezdni, istniejących znaków pionowych wraz ze słupkami, przestawienie kapliczki.

- Nawierzchnia jezdni

- poszerzenie obejmuje wykonanie:  warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm, warstwa wiążącej  z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 6 cm, siatka przeciwspękaniowa, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 6 cm,  podbudowa  z mieszanki związanej cementem C3/4 gr.40 cm,

- konstrukcja nowej nawierzchni obejmuje wykonanie: warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm, warstwa wiążącej  z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 5 cm, podbudowa zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 7 cm, podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego kamiennego C90/3 gr. 20 cm,  warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm

- krawężniki/oporniki zakres robót obejmuje ustawienie od strony chodnika, peronów, krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o przekroju: 0,065 m², wtopionego opornika 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o przekroju: 0,056 m².

- Pobocza zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy z destruktu gr. 7 cm i nawierzchni z  kruszywa łamanego kamiennego gr 10 cm,

- Chodnik i perony, zakres robót obejmuje wykonanie: a/o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm, podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm, b/chodnika i perony z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm ( na przejściach dla pieszych 2 rzędy płytek z wypustkami, na peronach rząd płytek z wypustkami i rząd płytek antypoślizgowych) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm ( w obrębie skrzyżowania i dojścia do furtek).

- Zjazdy indywidualne i publiczne zakres robot obejmuje:

- zjazdów indywidualnych:

  - nawierzchnia asfaltowa  z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm na podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm,

  - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, na podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 8 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm,

- zjazdów publicznych

  - nawierzchnia asfaltowa z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm na podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm,

  - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm na podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 10 cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm,

- przepustów pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi z rur PE/PP SN 8 o średnicy 40 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm wraz z betonowymi ściankami czołowymi.

- Odwodnienie zakres robót obejmuje wykonanie:

- przepustów pod koroną drogi z rur PE/PP SN 10 o średnicy 50 cm na ławie z mieszanki piaskowo-żwirowej gr. 30 cm z zasypką rur mieszanką piaskowo-żwirową o uziarnieniu 0/20, przykryciem płytą betonową z betonu C25/30 gr. 15 cm i szer. 1,0 m zbrojoną dołem siatką z prętów o średnicy 8mmm co 10 cm, otulina gr. 4cm wraz ze ściankami czołowym z betonu C25/30 zbrojonego siatką zgrzewaną o wymiarach oczek 15x15 cm wraz ze ściankami czołowymi,

- drenażu rozsączającego z rur drenarskich PP SN8 o średnicy 30 cm i 40 cm w obsypce ze żwiru płukanego i w geowłókninie separacyjno-filtrującej z wykonaniem studni rewizyjnych z kręgów betonowych na podsypce piaskowej gr. 10 cm z włazami żeliwnymi klasy D400 KN w ciągu kanału drenarskiego,

- rowów umocnienie rowów płytkami betonowymi ażurowymi 60x40x8 i korytami żelbetowymi 44x59 ( z osadnikiem przy wylocie) ułożonymi na mieszance związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm,

- rowów krytych z rur PE/PP SN 8 o średnicy 40 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm wraz z betonowymi ściankami czołowymi. Studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i 1200 mm posadowionych na ławie fundamentowej  betonu C12/15 gr. 15 cm i podsypce z piasku gr. 30 cm z włazem żeliwnym typ ciężki klasy D400 KN oraz wpustu ulicznego z rur betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu na ławie fundamentowej  betonu C12/15 gr. 15 cm i podsypce z piasku gr. 20 cm z włazem żeliwnym typ ciężki klasy D400 KN z przykanalikiem z rur PVC SN8 o średnicy 200 mm.

- Roboty wykończeniowe zakres robót obejmuje plantowanie terenu, skarp i dna rowów o pochyleniu skarp 1:1,5 z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trawą.

- Roboty wykończeniowe zakres robót obejmuje regulacje wysokościową studzienek urządzeń podziemnych ( włazy studni rewizyjnych, zasuw wodociągowych i gazowych, hydrantów. Ułożenie rur osłonowych o średnicy 160 mm oraz zabezpieczenie sieci wodociągowej rurą ociepleniową.

- Oznakowanie urządzenia bezpieczeństwa ruchu zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania pionowego z folii odblaskowej typ 1 na słupkach ze stali ocynkowanej, oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych oraz ustawienie barier U-11a.

- Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót. Zakres robót obejmuje wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. Projekt organizacji robót powinien przewidywać wykonanie poszerzenia i frezowania nawierzchni, chodników, zjazdów, odwodnienia, poboczy przy utrzymaniu ruchu, natomiast wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej cała szerokością jezdni. Projekt winien przewidzieć oznakowanie dzienne i nocne (w przypadku dopuszczania do ruchu w nocy). Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania objazdów/przejazdów. Po zakończeniu robót do obowiązków wykonawcy należy demontaż oznakowania z czasowej organizacji ruchu

- Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- dokumentacją projektową – projekt budowlany i wykonawczy wraz z wytycznymi zawartymi w opiniach i uzgodnienia do projektu oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ZRiD.

- niniejszą STWiOR,

- obowiązującymi normami i przepisami, SST,

- zmienia się beton asfaltowy na warstwę wyrównawcza i wiążącą z AC 16 W PMB25/55-60 na AC 16 W 35/50.

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych w całym zakresie.

CZĘŚĆ II. Roboty drogowe

1. Roboty przygotowawcze

1.Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.  Roboty pomiarowe należy wykonać wg SST nr D-01.01.01.

2. Wycinka krzewów i karczowanie karp

Roboty obejmują wycinkę krzewów, wycinka drzew i karczowanie karp po wyciętych drzewach.

z uprzątnięciem terenu zasypaniem i zagęszczeniem dołków po karpach. Materiał z wycinki

i karczowania stanowi własność Wykonawcy.  Roboty należy wykonać zgodnie z SST nr 01.02.01.

3. Roboty ziemne

Roboty obejmują wykonanie koryta pod poszerzenie, pobocza, zjazdy, chodniki, włączenia w drogi

boczne, przepusty z ławami, odmulenie, pogłębienie rowów, wykonanie nasypów z zagęszczeniem

poszerzenie korony drogi.

Roboty ziemne dla robót należy wykonać zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi

nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy. Nadmiar urobku stanowi własność wykonawcy.

4. Roboty rozbiórkowe

Roboty obejmują rozebranie:

- chodników, obrzeży, krawężników, przepustów, zjazdów indywidualnych, publicznych, konstrukcji nawierzchni jezdni. Roboty należy wykonać zgodnie z SST nr D-01.02.04, Materiały z rozbiórki stanowią własność wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje materiały z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach.

- frezowanie nawierzchni. Roboty należy wykonać zgodni z warunkami zawartymi w SST nr D-05.03.11., Destrukt przeznaczony jest do wykonania podbudowy poboczy, nadmiar stanowi własność wykonawcy.

2. Nawierzchnia jezdni.

2.1. Podbudowa

poszerzenie

koryta  /objętość robót ujęta w pozycji roboty ziemne/,

- profilowanie podłoża z zagęszczeniem wg zasad określonych w OST nr D-04.01.01,

- podbudowa  z mieszanki związanej cementem C3/4 gr.40 cm,

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 6 cm,

- siatka przeciwspękaniowa na połączeniu nowej konstrukcji z istniejącą,

- warstwa wiążącej  z betonu asfaltowego AC 16W PMB 35/50 gr. 6 cm,

- warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm,

konstrukcja nowej nawierzchni

koryta  /objętość robót ujęta w pozycji roboty ziemne/,

- profilowanie podłoża z zagęszczeniem wg zasad określonych w OST nr D-04.01.01,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm,

- podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego kamiennego C90/3 gr. 20 cm,

- podbudowa zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 7 cm,

- warstwa wiążącej  z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 5 cm,

- warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm,

konstrukcja najazdowego poszerzenia łuku w obrębie skrzyżowania

- podbudowa z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. 20,

- podbudowa z betonu C 16/20 gr. 20 cm,

- kostka kamienna granitowa 15x17 na podsypce cementowo – piaskowej 5 MPa gr. 8 cm ( zmiana w stosunku do projektu)

a/ warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2

warstwę należy wykonać z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 ≤4 MPa wytworzonej

w wytwórni. Warstwę należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST nr D-04.02.02a

b/podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4

warstwę należy wykonać z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 ≤6 MPa wytworzonej

w wytwórni. Warstwę należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST nr D-04.02.02a.

c/ podbudowa z betonu

podbudowę należy wykonać z betonu C16/20 zgodnie z warunkami zawartymi w SST nr D-04.06.01b.

d/ podbudowa z kruszywa łamanego

## Podbudowę należy wykonać z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu

## 0/31,5mm C90/3 z wyłączeniem z kruszyw wapiennych. Wykonanie podbudowy, badania

## i pomiary cech geometrycznych wykonanych warstw należy wykonać wg warunków określonych

## w SST nr D-04.04.02b.

## e/ podbudowa z betonu asfaltowego

Warstwę podbudowy należy wykonać z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 dla ruchu KR-3/4.    Mieszanka

mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych  Nawierzchnie

asfaltowe na drogach publicznych WT-2 2014 r. Mieszankę mineralno-asfaltową należy  zaprojektować

metodą empiryczną w oparciu o badania typu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość  lepiszcza do

betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe,  odporność na

działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki

mineralno-asfaltowej. Wybudowanie wg ST nr D-04.07.01a.

wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową niemodyfikowaną spełniającą wymagania określone normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe - Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych.  Recepta na mieszankę mineralno-asfaltową podlega

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Do recepty należy załączyć badanie typu z badaniami materiałów

wsadowych oraz próbki materiałów wsadowych ( kruszywa, wypełniacz ). Materiały będą podlegały

badaniu na zlecenie zamawiającego przez niezależne laboratorium.

f/siatka przeciwspękaniowa o wytrzymałości na rozciąganie 100KN/m kotwiona. Roboty należy wykonać wg SST nr D-05.03.26a.

g/ krawężniki i kamienne

krawężniki betonowe 15x30 na ławie z oporem z betonu C 12/15 (B-15).

krawężniki betonowe wyspowe 12x25 ławie z oporem z betonu C 12/15 (B-15).

Roboty obejmują n/w zakres:

- koryto pod ławy z oporem (roboty ujęte w pozycji roboty ziemne),

- wykonanie ław ,

- krawężniki

- na ławy należy stosować beton C 12/15 (B-15),

- Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w SST nr D-08.01.01. – krawężniki betonowe, SST nr D-08.01.02a.

2.2. Nawierzchnia

a/warstwa wiążąca i wyrównawcza

Warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla ruchu KR-3/4.    Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych  Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 2014 r. Mieszankę mineralno-asfaltową należy  zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania typu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość  lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe,  odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego, dodatków do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Wybudowanie wg SST nr D-05.03.05b.

wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową niemodyfikowaną spełniającą wymagania określone normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe - Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych.  Recepta na mieszankę mineralno-asfaltową podlega

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Do recepty należy załączyć badanie typu z badaniami materiałów

wsadowych oraz próbki materiałów wsadowych ( kruszywa, wypełniacz ). Materiały będą podlegały

badaniu na zlecenie zamawiającego przez niezależne laboratorium. Wybudowanie wg SST nr D-05.03.05b.

b/Warstwa ścieralna SMA

Warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 S PMB 45/80-55  dla ruchu KR-3/4.Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 2014r. Mieszankę mineralno-asfaltową należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania typu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego, dodatków, kruszyw wapiennych i dolomitowych do produkcji mieszanki mastyksowo – grysowej należy zastosować kruszywa ze skał gabro, bazalt.

Mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST nr D-05.03.13a wraz oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową modyfikowaną spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Złącza technologiczne (poprzeczne) należy równo obciąć a powierzchnię obciętej krawędzi uszczelnić samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową lub masą typu BORNIT w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

c/nawierzchnia z kostki kamiennej

Nawierzchnię należy wykonać kostki kamiennej granitowej o wymiarach 15x17 na podsypce cementowo-piaskowej 5 MPa gr. 8 cm spełniającej wymagania WT-5. Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST nr D-05.03.01.

3. Pobocza

Zakres robót obejmuje wykonanie n/w robót:

- Roboty ziemne koryto ( ujęte w pozycji roboty ziemne) pod pobocze z wyprofilowaniem i zagęszczeniem wg SST nr D-04.01.01.

- podbudowa z destruktu dostarczonego przez wykonawcę.

- nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 0/31,5 C90/3 z korytem i wyprofilowaniem i zagęszczeniem. Roboty należy wykonać na warunkach określonych w SST nr D- 05.01.04a.

4. Chodniki, perony

## Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne /objętość robót ujęta w pozycji roboty ziemne/,

- profilowanie podłoża z zagęszczeniem OST nr D-04.01.01,

- podbudowa z mieszanki związanej cementem gr. 10 cm ( chodnik o nawierzchni z kostki betonowej ),

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4 MPa gr. 5 cm wytworzonej w wytwórni. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi nr SST nr D-05.03.23a,

- podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm ( chodnik o nawierzchni asfaltowej ),

- Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego,

- obrzeża,

## 1.  Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4 MPa na  ławie

## betonowej z oporem z C 12/15 (B-15) ustawione jako wtopione ( bez światła).

## Roboty wykonać wg SST nr D-08.03.01.

2.   Podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4 MPa wytworzonej

## w wytwórni . Roboty wykonać wg SST nr D-04.05.00 i nr D-04.05.05a.

3.  Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 ≤6 MPa wytworzonej w wytwórni. Warstwę należy

wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST nr D-04.02.02a.

## 4.  Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm, a w obrębie przejść dla pieszych ułożyć dwa

## rzędy płytek betonowych z wypustkami w kolorze żółtym na podsypce z mieszanki związanej cementem

## gr. 5 cm, w obrębie peronów ułożyć po rzędzie płytek antypoślizgowych i płytek z wypustkami.

## Roboty należy wykonać wg SST nr D-05.03.23a i D-08.02.01a –nawierzchnia z płytek

## z wypustkami i antypoślizgowych,

4.Warstwa ścieralna chodnik

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC8 S 50/70  dla ruchu KR-1/2.Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 2014r. Mieszankę mineralno-asfaltową należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania typu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego, kruszyw wapiennych i dolomitowych do produkcji mieszanki mastyksowo – grysowej należy zastosować kruszywa ze skał gabro, bazalt.

Mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST nr D-05.03.05a wraz oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową modyfikowaną spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Złącza technologiczne (poprzeczne) należy równo obciąć a powierzchnię obciętej krawędzi uszczelnić samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową lub masą typu BORNIT w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Wybudowanie wg SST nr D-05.03.05a.

## 5. Zjazdy

Zakres robót obejmuje wykonanie:

Zjazdy indywidualne:

- koryta /objętość robót ujęta w pozycji roboty ziemne/,

- profilowanie podłoża z zagęszczeniem SST nr D-04.01.01,

- podbudowie z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 MPa (gr. 15 cm nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 10 cm nawierzchnia z asfaltowa),

- podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 (gr. 8 cm nawierzchnia z kostki, gr. 15 cm nawierzchnia asfaltowa),

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na mieszance związanej cementem C1,5/2 MPa  gr. 5 cm wytworzonej w wytwórni,

- nawierzchnia asfaltowa  z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm,

- krawężniki,

Zjazdy publiczne:

- koryta /objętość robót ujęta w pozycji roboty ziemne/,

- profilowanie podłoża z zagęszczeniem SST nr D-04.01.01,

- podbudowie z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 MPa (gr. 15 cm nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 15 cm nawierzchnia z asfaltowa),

- podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 (gr. 10 cm nawierzchnia z kostki, gr. 15 cm nawierzchnia asfaltowa),

- nawierzchnia asfaltowa  z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla ruchu KR-1/2 gr. 5 cm,

- krawężniki,

Przepusty pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi z rur PE/PP SN 8 o średnicy 40 cm na ławie żwirowej

gr. 20 cm wraz z betonowymi ściankami czołowymi.

1. Podbudowa

a/ podbudowę z mieszanki związanej cementem należy wykonać z kruszywa

stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa≤4MPa wytworzonej w wytwórni. Podbudowę należy wykonać

zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST nr D-04.05.00 i nr D-04.05.05a .

b/ podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 należy wykonać z kruszywa stabilizowanego

cementem C3/4 ≤6 MPa wytworzonej w wytwórni. Warstwę należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi

w ST nr D-04.02.02a.

2. Krawężniki betonowe wtopione 12x25 na ławie z oporem z betonu C 12/15 (B-15)

Roboty obejmują n/w zakres:

- koryto pod ławy z oporem (roboty ujęte w pozycji roboty ziemne),

- wykonanie ław ,

- krawężniki,

- na ławy należy stosować beton C 12/15 (B-15),

Roboty związane z ustawieniem krawężniki należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w SST nr D-08.01.01 i D-08.01.01b.

## 3. Nawierzchnia zjazdów

## a/z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce z mieszanki związanej cementem

gr. 5 cm. Roboty należy wykonać wg SST nr D-05.03.23a

b/z betonu asfaltowego należy wykonać z betonu asfaltowego AC8 S 50/70  dla ruchu KR-1/2.Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 2014r. Mieszankę mineralno-asfaltową należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania typu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego, kruszyw wapiennych i dolomitowych do produkcji mieszanki mastyksowo – grysowej należy zastosować kruszywa ze skał gabro, bazalt.

Mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST nr D-05.03.05a wraz oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową modyfikowaną spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych.

## 4. Przepust pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi z rur PE/PP SN8 o średnicy 400 mm na ławie żwirowej gr. 20 cm z betonowymi ściankami czołowymi (górna część ścianek czołowych na poziomie krawędzi pobocza). Roboty wykonać wg SST nr D-06.02.01a.

6. Odwodnienie

Zakres robót obejmują wykonanie:

a/ przepustów pod koroną drogi z rur PE/PP SN 10 o średnicy 50 cm na ławie z mieszanki piaskowo-żwirowej gr. 30 cm z zasypką rur mieszanką piaskowo-żwirową o uziarnieniu 0/20, przykryciem płytą betonową z betonu C25/30 gr. 15 cm i szer. 1,0 m zbrojoną dołem siatką z prętów o średnicy 8mmm co 10 cm, otulina gr. 4cm wraz ze ściankami czołowym z betonu C25/30 zbrojonego siatką zgrzewaną o wymiarach oczek 15x15 cm wraz ze ściankami czołowymi. Roboty należy wykonać wg SST nr D-03.01.03a.

b/ drenażu rozsączającego z rur drenarskich PP SN8 o średnicy 30 cm i 40 cm w obsypce ze żwiru płukanego i w geowłókninie separacyjno-filtrującej z wykonaniem studni rewizyjnych z kręgów betonowych na podsypce piaskowej gr. 10 cm z włazami żeliwnymi klasy D400 KN w ciągu kanału drenarskiego, SST nr D-10.10.10 - drenaż, SST nr D-04.02.01 - w. odsączajaca, SST nr D-03.02.01 - kanały.

## c/ studnie rewizyjne i studzienka ściekowa z przykanalikiem zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i 1200 mm posadowionych na ławie fundamentowej  betonu C12/15 gr. 15 cm i podsypce z piasku gr. 30 cm z włazem żeliwnym typ ciężki klasy D400 KN oraz wpustu ulicznego z rur betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu na ławie fundamentowej  betonu C12/15 gr. 15 cm i podsypce z piasku gr. 20 cm z włazem żeliwnym typ ciężki klasy D400 KN z przykanalikiem z rur PVC SN8 o średnicy 200 mm. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w SST nr D-03.02.01.

7. Rowy

Zakres robót obejmuje wykonanie:

a/ wykonanie, odmulenie, pogłębienie i wyprofilowanie skarp i dna (roboty ujęte w pozycji roboty ziemne) z humusowaniem i obsianiem trawą. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w SST nr D-09.01.01.

b/ umocnienie płytami ażurowymi 60x40x8 i korytami żelbetowymi 44x59 ułożonymi na mieszance związanej cementem C1,5/2MPa. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w SST nr D-06.01.01.

c/ rowów krytych z rur PE/PP SN 8 o średnicy 40 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm wraz z betonowymi ściankami czołowymi. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w SST nr D-02.00.01, SST nr D-02.01.01, SST nr D-06.02.01a.

8. Roboty wykończeniowe

Zakres robót obejmuje plantowanie poboczy, skarp wraz z humusowaniem i obsianiem trawą. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w SST nr D-09.01.01.

9. Roboty remontowe

Zakres robót obejmuje:

a/ regulację pionową skrzynek urządzeń podziemnych. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w SST nr D-03.02.01a – studnie rewizyjnych,  SST nr D-01.03.05-skrzynki zasuw wodociągowych, hydrantów, SST nr D-01.03.06-skrzynki zasuw gazowych,

b/ ułożenie rur osłonowych dwudzielnych. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w SST nr    D-01.03.04 .

c/ zabezpieczenie sieci wodociągowej rurą ociepleniową Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w SST nr D-01.03.05.

9. Oznakowanie

Zakres robót obejmuje wykonanie:

a/ oznakowania pionowego

- demontaż istniejących znaków pionowych ze słupkami.

- ustawienie znaków nowych na słupkach z rur ocynkowanych o średnicy 70 mm.

Zdemontowane znaki wraz ze słupkami wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem oraz odwiezie na bazę PZD w Kozerkach, ul. Marsa 12 i przekaże protokołem kierownikowi służby drogowej.

Znaki pionowe nowe ( wymiar znaków średni ) z folii odblaskowej typ2. Tarcze znaków z blachy ocynkowanej o krawędziach podwójnie zaginanych na całym obwodzie, tył tarczy zabezpieczony farbą proszkową szarą. Mocowanie tarcz znaków na listwach.

Ustawienie słupków wraz z montażem znaków należy wykonać zgodnie z SST nr D-07.02.01a. Słupki muszą

mieć  poprzeczki w części dolnej. Słupki należy zabetonować. Zastosować słupki ze stali ocynkowanej.

b/ oznakowania poziomego grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych jako o gr. 4-5 mm masą typu plastomarker JUNIOR lub równoważna, linie segregacyjne gładkie, przejścia dla pieszych strukturalne regularne . Oznakowanie należy wykonać wg warunków zawartych w SST nr D-07.01.01a.

c/ urządzenia bezpieczeństwa ruchu zakres robót obejmuje ustawienie barier U-11a ze stali ocynkowanej. Należy wykonać zgodnie z SST nr D-07.06.02.

10. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia: Zgodnie z SST dla poszczególnego asortymentu robót. Dopuszczenie do przykrycia robót zanikających (wszystkich) wydaje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki badań należy wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań zgodnie z niniejszą SST.

11. Odbiór końcowy.

Wykonawca wykona roboty drogowe i zgłosi je do odbioru technicznego.

Po pozytywnym odbiorze technicznym, wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nadzoru należy przygotować operat kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych i złożyć go Zamawiającemu. Operat kolaudacyjny winien zawierać:

## inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej (Dla inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zamawiający dopuszcza na dzień zgłoszenia do odbioru wykonanych robót przedłożenia zamawiającemu oświadczenia geodety lub kopii wniosku z potwierdzeniem złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne w Grodzisku Maz. materiałów w celu przyjęcia inwentaryzacji do zasobu).

- pomiary cech geometrycznych wykonanych warstw: pomiar równości poprzecznej i podłużnej, szerokości zgodnie z ST oraz wyniki badań:, skład mieszanki na poszczególne warstwy, z wyciętych próbek z konstrukcji nawierzchni pomiar grubości, wskaźnik zagęszczenia, zawartość wolnych przestrzeni zgodnie z PN-EN 12697-8. Ilość próbek do pobrania po 4 na każdy pas ruchu jezdni dla drogi –podbudowa, warstwa wyrównawcza, wiążąca i ścieralna i 3 próbki dla chodnika warstwa ścieralna.

- Protokóły przejęcia właścicieli urządzeń podziemnych,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na materiały wsadowe mieszanek asfaltowych Badania typu należy przedłożyć inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- oświadczenie kierownika budowy - zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- dziennik budowy,

- sprawozdanie techniczne,

- szczegółowe zestawienie wykonanych robót.

- dokumentacja powykonawcza drogowa

- projekt czasowej organizacji ruchu

- BIOS zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

- PZJ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

12.Warunki płatności Zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót z nowych materiałów zgodnie z projektem budowlanym, ST i niniejszą STWiOR.

13.Obowiązki Wykonawcy:

## Wykonanie robót drogowych i zgłoszenie ich do odbioru.

## Złożenie operatu kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych

## zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza). Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wykonawca powiadomi Wydział Komunikacji Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Maz., ul. Daleka 11 z 7 dniowym wyprzedzeniem

## zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

## ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

## doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

## uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

## zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji oraz zapewnienie objazdu dla pojazdów na czas robót nawierzchniowych,

## zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót

## za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robót na terenie budowy odpowiada Wykonawca

## wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę

### Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zatwierdzenie BIOS i PZJ przez Inspektora Nadzoru, przedstawienie i wdrożenie zatwierdzonych projektów czasowych organizacji ruchu, oraz spełnienie innych warunków zawartych w umowie.

### 14. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.